招标（谈判）文件

项目编号：  KD2013-15

项目名称：电子万能材料试验机等设备采购项目

天 津 科 技 大 学

2013.09.29

第一部分   招标（谈判）邀请函

本函就天津科技大学电子万能材料试验机等设备采购项目进行竞争性谈判采购，欢迎信誉好，实力强、有生产销售经营权的法人企业作为供货方参加投标和谈判。

1．项目编号：KD2013-15

2．项目名称：电子万能材料试验机等设备采购项目

3．项目内容、参数要求、规格、数量见第七项一览表

4．交货期：  以合同签订的交货期为准。

5．交货地点：用户指定地点。

6．发售招标（谈判）文件时间：2013年9月29日至2013年10月10日下午 16：00，一经售出的文件恕不退还。

7．发售谈判文件地点：天津科技大学实验室管理处供应科，购买文件时须持有产品生产销售许可证，加盖公章的法人营业执照复印件及其他有效的资质证明文件。

8．开标（谈判）开始时间：2013年10月11日， 各参与单位须于2013年10月11日上午9时前递交投标（谈判）文件，投标（谈判）文件一律密封，且盖单位骑缝章；投标（谈判）文件正本一份、副本二份，逾期收到或不符合规定的文件恕不接受。

9．送标地点：天津科技大学河西校区8号楼2楼会议室。

天津科技大学供应科（泰达校区1号楼401）

地址：天津市经济技术开发区十三大街29号

电话:：022-60273493  传真： 022-60273493

联系人: 尹立苹、刘莹

第二部分   采购项目谈判要求

- 项目内容

- 项目编号：KD2013-1５

- 项目名称：电子万能材料试验机等设备采购项目

- 设备参数要求、规格、数量见第七项一览表

4. 交货期：以合同签订的交货期为准。

5．交货、安装地点：用户指定的房间、场所

- 投标方须知

1．投标方应认真审阅招标（谈判）文件的每一项内容，按文件要求编写投标文件，并保证投标文件所提供的材料的真实性，否则风险自担。

2．供货方须由法定代表人或其代理人（附授权委托书）参加谈判，随时对评委的询问予以解答。

3．法定代理人或其代理人参加谈判时，需携带身份证和其他与法定代理人身份相符的有效证件，以备检查。

4．投标方为经销代理商应有生产厂等的授权委托文件，同时出具授权方资格声明函。

5．投标方所报价格包括单价和总价。

6．投标方所报价格应包括：到学校指定地点的运输费，提供相应保修年限（特殊情况以合同为准）的费用，具体保修时间见仪器设备技术参数指标表。

7．供货方必须按需方提供的技术、时间和安装地点要求提供完整的货物，不许随意变更，否则视为违约。

- 谈判要求

- 本次招标（谈判）不以最低的报价作为达成协议的唯一依据。

2．商务谈判的内容包括：价格、售后服务、供货时间、付款方式等。

3．中标方不得转包。

- 质量保证

1. 供货方提供的设备必须是全新现货，且符合国家质量检测标准，产品质量稳定，售后服务方便、快捷，满足用户要求。

2．供货方应在规定的时间内将全部设备和系统安装、调试完毕，提供给客户正常使用的招标设备，并免费承担有关产品的使用和管理培训事项。

3. 所购设备或系统经连续运行1年时间内出现质量问题的，供货方应给予无条件退货或给予更换。

4．验收：由需方负责设备和系统的验收工作（供货方.使用方.供应科参加）。

5. 中标方须向招标方提供技术人员服务，技术响应时间不超过8小时。

五、付款

国产设备签定合同后需方在到货、安装、验收合格后支付货款总额的90%（具体数额经招标、谈判确定），货到现场安装、调试完毕、所有设备和系统运行使用12个月后付清余款。

六、其他

- 凡参加招标（谈判）的供货方均被视为接受上述采购项目的谈判要求。

- 投标方对本项目招标物品若有合理化建议，请另页说明。

七、附件  仪器设备清单及技术指标参数表

仪器设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能纤维箱式电阻炉 |  | SX-G07103 | 台 | 1 | 天津中环实验电炉厂 |
| 2 | 智能纤维箱式电阻炉 |  | SX-G13133 | 台 | 1 | 天津中环实验电炉厂 |
| 3 | 洛式硬度计 |  | HR-150A | 台 | 6 | 时代集团天津时代公司 |
| 4 | 电子万能材料试验机 | 最大拉力10吨 | GNT100 | 台 | 2 | 中国，钢研纳克检测技术有限公司 |
| 5 | 电子扭转试验机 | 最大扭矩2000N.m | NWS1000 | 台 | 1 | 中国，长春机械科学研究院有限公司 |
| 6 | 制图模型（示教） | 200~300mm 材质：红松 | 见下表中的图 | 套 | 50 | 句容市荣荣教学模具厂 |
| 7 | 制图模型（测绘） | 60~100mm 材质：胶木 35件/套 | 见下表中的图 | 套 | 35 | 句容市荣荣教学模具厂 |
| 8 | 制图模型（零件、装配体） | 材质：铸铝或铸铁或铝合金 | 见下表中的图 | 套 | 50 | 句容市荣荣教学模具厂 |
| 9 | 制图模型 | 材质：铝合金 | 见下表中的图 | 套 | 50 | 句容市荣荣教学模具厂 |

仪器设备技术指标参数表

| 学校： 天津科技大学 | 实验室名称：金相与公差实验室 |
| --- | --- |
| 设备名称：智能纤维箱式电阻炉 | 型号：SX-G07103 | 数量：1 |
| 联系人：刘志平 | 联系电话：60271897 | 送货地点：河西2号楼 |
| 一、详细技术参数 外形尺寸(深X宽X高)约 590x455x636mm 炉膛尺寸(深X宽X高) 300x200x120mm 容积(L) 7L 额定功率(Kw) 4Kw 额定电压(V) 220V 最高温度(℃) 1000℃ 工作温度(℃) 300℃-1000℃ 升温时间(min) 15min 控温精度(℃) ±1℃ 炉膛材料采用优质的多晶莫来纤维真空吸附制成； 加热元件采用高电阻优质合金丝0Cr27Al7Mo2。 当炉体表面温升到达50℃时，排温风扇将自动启动，使炉体表面快速降温。 炉门开启自动断电功能，使炉门打开后自动断电。 超温保护功能，当温度超过允许设定值后，自动断电及报警。 漏电保护功能，当炉体漏电时自动断电。 电炉温度控制系统采用人工智能调节技术，具有PID调节、模糊控制、自整定功能，并可编制各种升降温程序。 进口程序控温系统可编辑40段程序控温。 原厂炉体安放活动平台1个。 19. 电炉内配置有485转换接口，可实现与计算机相互连接。 二、其它 （1）投标时，须提供原厂彩色样本； （2）投标时，须提供厂家的投标授权书原件。 三、售后服务 1.供货企业负责搬运、安装，整套设备提供两年质保。保修期内，所有服务均为免费；保修期后，负责维修；免费提供技术培训，以及与产品有关的技术咨询。 2．供货企业负责维修本实验室原有电炉。 |

| 学校： 天津科技大学 | 实验室名称：金相与公差实验室 |
| --- | --- |
| 设备名称：智能纤维箱式电阻炉 | 型号：SX-G13133 | 数量：1 |
| 联系人：刘志平 | 联系电话：60271897 | 送货地点：河西2号楼 |
| 一、详细技术参数 1．外形尺寸(深X宽X高)约 719x573x863mm 2．炉膛尺寸(深X宽X高) 400x200x160mm 3．容积(L) 13L 4．额定功率(Kw) 8Kw 5．额定电压(V) 380V 6．最高温度(℃) 1000℃ 7．工作温度(℃) 800℃-1300℃ 8．升温时间(min) 20min 9．控温精度(℃) ±1℃ 10．炉膛材料采用优质的多晶莫来纤维真空吸附制成 11．加热元件采用高电阻优质合金丝0Cr27Al7Mo2。 12．当炉体表面温升到达50℃时，排温风扇将自动启动，使炉体表面快速降温。 13．炉门开启自动断电功能，使炉门打开后自动断电。 14．超温保护功能，当温度超过允许设定值后，自动断电及报警。 15．漏电保护功能，当炉体漏电时自动断电。 16．电炉温度控制系统采用人工智能调节技术，具有PID调节、模糊控制、自整定功能，并可编制各种升降温程序。 17．进口程序控温系统可编辑40段程序控温。 18．原厂炉体安放活动平台1个。 19．电炉内配置有485转换接口，可实现与计算机相互连接。 二、其它 （1）投标时，须提供原厂彩色样本； （2）投标时，须提供厂家的投标授权书原件。 三、售后服务 1.供货企业负责搬运、安装，整套设备提供两年质保。保修期内，所有服务均为免费；保修期后，负责维修；免费提供技术培训，以及与产品有关的技术咨询。 2．供货企业负责维修本实验室原有电炉。 |

| 学校： 天津科技大学 | 实验室名称：金相与公差实验室 |
| --- | --- |
| 设备名称：洛式硬度计 | 型号：HR-150A | 数量：6 |
| 联系人：刘志平 | 联系电话：60271897 | 送货地点：河西2号楼 |
| 一、详细技术参数 型 号 HR-150A 初试验力 98.1N（10kgf） 总试验力 588.4N（60kgf） 980.7N（100kgf） 1471N（150kgf） 测定硬度范围 20-88HRA 20-100HRA 20-70HRA 硬度标尺刻度 C：0～100 B：30～130 试件最大高度 200mm 压头主轴中心至机架最大距离 150mm 外形尺寸 463×240×625(mm) 重 量 85kg 二、标准配置 主机（1台） A标尺标准硬度块(HRA80～88)（1块） B标尺标准硬度块(HRB80～95)（1块） C标尺标准硬度块(HRC35～55)（1块） Φ1.5875mm钢球压头（1只） 120°金刚石圆锥压头（1只） 压头紧定螺钉（1个） Φ60mm平面样品台（1个） Φ120mm平面样品台（1个） Φ60mm V型样品台（1个） 11．使用说明书等文件 三、其它 （1）投标时，须提供原厂彩色样本； （2）投标时，须提供厂家的投标授权书原件。 四、售后服务 1．供货企业负责搬运、安装，整套设备提供两年质保。保修期内，所有服务均为免费；保修期后，负责维修；免费提供技术培训，以及与产品有关的技术咨询。 2．供货企业负责维修本实验室原有硬度计。 |

| 学校： 天津科技大学 | 实验室名称：力学实验室 |
| --- | --- |
| 设备名称：电子万能材料试验机 | 型号：GNT100 | 数量：2 |
| 联系人：李建宇 | 联系电话：60270046 | 送货地点：泰达4#101 |
| *1.试验力 1）最大试验力:100KN； 2）力测量范围:在负荷传感器容量的0.2%～100%FS(全程不分档)； 3）试验力分辨率：最大试验力的1/500000，内外不分档，且全程分辨率不变； 4）力测量精度：为示值的±0.5%(即0.5级)； *2. 变形 1）变形测量范围：0.2%～100%FS； 2）变形测量精度：0.3mm内±1.5um；大于0.3mm，为示值的±0.5%（即0.5级）； *3.位移 1）横梁位移测量：0.015µm； 2）位移测量精度：1mm内±5um；大于1mm，示值的±0.5%（即0.5级）； *4.速度 1）横梁速度范围：满负荷运转0.001～500mm/min无级调速，任意设置； 2）位移速度精度：1mm/min内±0.005mm，其他速度为示值的±0.5%； *5. 同轴度：加载同轴度优于8%（达到美标）； *6. 恒力、恒变形控制范围：0.5%-100%FS 恒力、恒变形控制误差：恒力：大于4%FS时，设定值±0.5%；小于4%FS时为±0.02%FS 恒变形：大于4%FS时，设定值±0.5%，小于4%FS时为±0.05%FS *7.控制系统 计算机控制，通频带宽度优于100Hz，数据采集频率 1000点/秒；位移、应变、应力全闭环控制，可自由切换且平滑过渡；具有额外的力值BNC输出； *8. 主机架采用四立柱固定上横梁及工作台面的结构，过载能力可达200%；传动机构采用进口减速机； 9. 工装附具：拉、压、弯、剪切，另配50kN传感器； 10.售后：硬件保三年，软件终身免费升级. |

| 学校： 天津科技大学 | 实验室名称：力学实验室 |
| --- | --- |
| 设备名称：电子扭转试验机 | 型号：NWS2000 | 数量：1 |
| 联系人：李建宇 | 联系电话：60270046 | 送货地点：河西2#101 |
| *1.试验扭矩 1）最大试验扭矩:2000N.m； 2）扭矩测量范围:在量程的1%～100%FS； 3）试验力分辨率：320000码； 4）扭矩测量精度：小于±1%； *2. 扭转角 1）扭角显示范围：无限 2）扭角显示精度：±0.5%； 3）扭角显示分辨率：0.0002°； *3.扭转计参数 1）分辨率：320000码； 2）量程：0.3～5°； 2）精度：小于等于±0.5%（即0.5级）； *4.速度 1）主动夹头转速（度/分）： 0.1°～1000°，无级调速，任意设置； 2）扭转方向：正、反两个方向； *5.控制系统 计算机控制，可进行扭矩、扭角、变形三闭环控制，可自由切换且平滑过渡； 6. 工装附具：配扭转夹具、扭转计，打印机1台 HP 1020，电脑桌1个 尺寸1400*700*760； 7. 售后：硬件保三年，软件终身免费升级. |

| 学校： 天津科技大学 | 实验室名称：制图实验室 |
| --- | --- |
| 设备名称：制图模型（示教） | 型号：200~300mm | 数量：50 |
| 联系人：邢鸿雁 | 联系电话：60273205 | 送货地点：泰达5-215 |
| 详细技术参数： 按图纸要求特殊制作，材质：红松。 保质期：1年，保修3年。 |

| 学校： 天津科技大学 | 实验室名称：制图实验室 |
| --- | --- |
| 设备名称：制图模型（测绘） | 型号：60~100mm | 数量：35 |
| 联系人：邢鸿雁 | 联系电话：60273205 | 送货地点：泰达5-215 |
| 详细技术参数： 35件/套 按图纸要求特殊制作，材质：胶木。 保质期：1年，保修3年。 |

| 学校： 天津科技大学 | 实验室名称：制图实验室 |
| --- | --- |
| 设备名称：制图模型（零件、装配体） | 型号： | 数量：50 |
| 联系人：邢鸿雁 | 联系电话：60273205 | 送货地点：泰达5-215 |
| 详细技术参数： 按图纸要求特殊制作，材质：铸铝或铸铁或铝合金。 保质期：1年，保修3年。 |

| 学校： 天津科技大学 | 实验室名称：制图实验室 |
| --- | --- |
| 设备名称：制图模型 | 型号： | 数量：50 |
| 联系人：邢鸿雁 | 联系电话：60273205 | 送货地点：泰达5-215 |
| 详细技术参数： 按图纸要求特殊制作，材质：铝合金。 保质期：1年，保修3年。 |

八、 合同样本

天津科技大学仪器设备购销合同

招标项目编号：KD2013-15

开标日期： 2013 年10月11日             签约日期：     年    月   日

需方：天津科技大学                       供方：

地址：天津经济技术开发区第十三大街29号  地址：

电话：022-60273493                       电话：

传真：022-60273493                       传真：

联系人：刘老师                           联系人：

供需双方根据招标结果和招标文件要求，并经过协商一致达成以下设备购销合同。

一、产品清单及合同总金额：（可附后）

| 序号 | 项号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价（RMB） | 合计（RMB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价款为（人民币）大写： |  |

二、设备质量要求、供方对质量负责条件以及供货期限

1、设备具体技术质量标准见投标书。

2、供方所提供的设备必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

3、供方提供的设备必须是全新（包括零部件），设备必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。供方承诺所供设备与中标所示设备明细完全一致，不存在任何偏差，如出现不一致，供方将承担违约责任。

4、供方对所提供的设备提供  年的上门维修保质期，保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成的实际费用。供方不能修理或不能调换的，按不能交货处理。

5、供方应随设备向需方交付设备的使用说明书及随设备相关的技术资料。如果所提供的文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文的文件。

6、供方产品售后服务承诺见投标书及应答。

三、交货时间和地点

合同签订后，于   年   月   日之前将所供设备运送到需方（用户）指定地点，并于   年   月   日之前完成安装、调试工作，设备运送产生的费用由供方负责。

四、付款方式

1、国产设备：

供需双方签定合同，货到现场安装、调试完毕、所有设备使用无质量问题，验收合格后，需方支付合同总额的90%，自验收合格之日起1年后付清尾款。

2、进口设备：

需方在合同签订后预付合同总额的95%，货到现场安装、调试完毕、所有设备使用无质量问题，验收合格一年后付清尾款。

五、违约责任

1、供方的违约责任

（1）供方逾期交货的，每日须按所涉金额的千分之三的标准向需方支付违约金，违约金总额不超过合同总额的5%。

（2）供方不能交付设备的，供方向需方支付设备款总值的30%的违约金。

（3）供方所交的设备品种、规格、型号、生产厂家及质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，供方向需方支付设备款总值的30%的违约金。

2、需方的违约责任

需方无正当理由拒收设备的，由需方向供方偿付设备款总值的30%的违约金。

六、出现其他未尽事宜，由双方协商解决。

七、本合同未作明示约定的，而又有相关法律、法规的，从其规定。

八、合同的生效和变更

本合同一式四份，自双方签字盖章时生效，需方执三份，供方执一份。供需双方均不得随意变更或解除合同，所有合同条款以打印文本为准，所有手写、涂改无效。如一方需要变更合同，要经另一方书面同意，并就变更事项达成一致意见，方可变更。

九、合同特殊条款

由供需双方根据设备项目的具体情况协商拟定（见附件）。合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

需方（公章）：天津科技大学                供方(公章)：

法定代表人：                             开户银行：

委托代表人：                             公司账号：

经 办 人：                               法定代表人：

学院（部门）名称：                       委托代表人：

合同认定人：

电      话：