招标（谈判）文件

项目编号：  KD2013-05

项目名称：天津科技大学逸夫楼通风系统主风管工程项目

天 津 科 技 大 学

2013.03.29

第一部分   招标（谈判）邀请函

本函就天津科技大学逸夫楼通风系统主风管工程项目进行竞争性谈判采购，欢迎信誉好，实力强、有生产销售经营权的法人企业作为供货方参加投标和谈判。

1．项目编号：KD2013-05

2．项目名称： 逸夫楼通风系统主风管工程项目

3．项目内容、参数要求、规格、数量见第七项一览表

4．交货期：  以合同签订的交货期为准。

5．交货地点：用户指定地点。

6．发售招标（谈判）文件时间：2013年3月29日至2013年4月2日下午 16：00，一经售出的文件恕不退还。

7．发售谈判文件地点：天津科技大学实验室管理处供应科，购买文件时须持有产品生产销售安装许可证，加盖公章的法人营业执照复印件及其他有效的资质证明文件。

8．开标（谈判）开始时间：2013年4月3日， 各参与单位须于2013年4月3日上午9时前递交投标（谈判）文件，投标（谈判）文件一律密封，且盖单位骑缝章；投标（谈判）文件正本一份、副本二份，逾期收到或不符合规定的文件恕不接受。

9．送标地点：天津科技大学河西校区（河西区大沽南路1038号）8号楼2楼会议室。

天津科技大学供应科（泰达校区1号楼401）

地址：天津市经济技术开发区十三大街29号

电话:：022-60602812、60273493  传真： 022-60602812、60273493

联系人: 刘莹、尹立苹

技术咨询：张宁 ，电话：022-60273415。

第二部分   采购项目谈判要求

- 项目内容

- 项目编号：KD2013-05

- 项目名称：逸夫楼通风系统主风管工程项目

- 工程项目技术要求见第七项

4. 交货期：以合同签订的交货期为准。

5．交货、安装地点：用户指定的房间、场所

- 投标方须知

1．投标方应认真审阅招标（谈判）文件的每一项内容，按文件要求编写投标文件，并保证投标文件所提供的材料的真实性，否则风险自担。

2．供货方须由法定代表人或其代理人（附授权委托书）参加谈判，随时对评委的询问予以解答。

3．法定代理人或其代理人参加谈判时，需携带身份证和其他与法定代理人身份相符的有效证件，以备检查。

4．投标方为经销代理商应有生产厂等的授权委托文件，同时出具授权方资格声明函。

5．投标方所报价格包括单价和总价。

6．投标方所报价格应包括：到学校指定地点的运输费，提供保修1年（特殊情况以合同为准）的费用。

7．供货方必须按需方提供的技术、时间和安装地点要求提供完整的货物，不许随意变更，否则视为违约。

- 谈判要求

- 本次招标（谈判）不以最低的报价作为达成协议的唯一依据。

2．商务谈判的内容包括：价格、售后服务、供货时间、付款方式等。

3．中标方不得转包。

- 质量保证

1. 供货方提供的设备必须是全新现货，且符合国家质量检测标准，产品质量稳定，售后服务方便、快捷，满足用户要求。

2．供货方应在规定的时间内将全部设备和系统安装、调试完毕，提供给客户正常使用的招标设备，并免费承担有关产品的使用和管理培训事项。

3. 所购设备或系统经连续运行1年时间内出现质量问题的，供货方应给予无条件退货或给予更换。

4．验收：由需方负责设备和系统的验收工作（供货方.使用方.供应科参加）。

5. 中标方须向招标方提供技术人员服务，技术响应时间不超过8小时。

五、付款

国产设备签定合同后需方在到货、安装、验收合格后支付货款总额的90%（具体数额经招标、谈判确定），货到现场安装、调试完毕、所有设备和系统运行使用12个月后付清余款。

六、其他

- 凡参加招标（谈判）的供货方均被视为接受上述采购项目的谈判要求。

- 投标方对本项目招标物品若有合理化建议，请另页说明。

七、天津科技大学逸夫楼通风系统主风管项目技术要求

1.项目名称

天津科技大学逸夫楼通风系统主风管项目

2.项目内容

（1）设计计算。

（2）设备选型。

（3）施工图设计。

（4）设备制造供货。

（5）设备、系统安装调试。

（6）验收。

3.施工时间：2013年4月10日~2013年5月1日。

4.技术、质量、EHS（环境、健康、安全）要求

（1）通风系统的目的为排出实验过程中产生的有害气体，无机类有害气体主要有SO2、SO3、H2S、NO、NO2、NH3、Cl2、HCl、HF、SiF4、CO及臭氧等，有机类有害气体主要有甲烷、乙烷、乙炔、苯、甲醛、甲醇、甲酸等。

（2）通风设施排出气体可能为热蒸汽。

（3）承包方施工作业不得影响建设方正常工作运营。

（4）施工方必须及时清理工程垃圾，确保工地整齐洁净。

（5）所有工程垃圾由承包方负责外运处理。

（6）进场施工必须按文明施工的所有要求组织施工，防止对建设方现有设施的损坏。遵守施工现场和甲方的有关管理规定，采取措施确保施工安全。施工期间乙方出现任何安全事故，均由乙方自行承担，甲方不负任何责任。

（7）如乙方违反消防、防火、安全施工等有关管理规定，由乙方承担相应的责任。

（8）施工方必须遵守建设方有关承包商管理规定和EHS规定。

5.执行标准

GB50019-2003 采暖通风与空气调节设计规范

GB50243-2002 通风与空调工程施工质量验收规范

GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范

6.主要材料、设备要求

（1）主风管采用阻燃、防腐玻璃钢材质，出屋面预留长度1 m、连接三通进入室内，管道末端接口做防水、防尘挡板。

（2）管道为乳白色外观，吊装安装平整，钢结构为灰色面漆，风管支吊架喷涂两层防锈漆。

（3）风管连接采用法兰连接，配镀锌紧固件。

（4）与外墙采用膨胀螺栓固定。

（5）本项目禁用一切石棉、青石棉制品。

（6）乙方所有施工材料均需有齐全的质量证明文件（如材质单、产品合格证等），并且附在竣工文件中作为依据。

（7）其余未说明处按设计图纸、《空调与通风施工质量验收规范》GB50243-2002及其它相关规范执行。

7.项目要求

（1）本项目为固定总价合同，承包方据设计图进行设计、设备材料供应、安装调试（包括严密性、压力检验等）等工作。

（2）乙方承担工程涉及的运费及杂费。

（3）如在检验时，发现工程质量未达甲方要求的，由乙方负责无偿更换或返修，并承担所有抽检费用。由于更换或返修而造成逾期完工的，乙方应赔偿甲方在此期间所受的经济损失。

（4）工程竣工验收，应以竣工图纸及各说明书、双方认可的有关变更增减的书面文件等作为依据。验收如有异议，甲方将在工程完工后20日内书面提出，乙方在接到甲方的书面通知后10内给予解决。如未及时解决将视为乙方默认承担责任，并应赔偿甲方在此期间所受的实际经济损失。

（5）本项目不接受乙方提出的变更与索赔申请，除非变更与索赔是由于甲方书面指令产生说的。

（6）乙方若未按合同规定按期交付工程，每延长一天罚款金额为工程总款的1%。

（7）如因甲方原因而致使工程不能正常进行，则工期自然顺延。

（8）本项目质保期3年，在质保期内（自全部工程完工并经甲方验收合格之日起），因工程质量所出现的所有问题（非人为原因）由乙方负责，所需的一切费用全部由乙方支付，同时对甲方造成的一切损失由乙方全部负责。

（9）实际工程中，增减的工程量在合同工程量10%以内时，安装（及检验）总费用不变，此金额即为工程决算金额；增减的工程量大于合同工程量的10%时，安装（及检验）费用增减量由甲乙双方协商确定，工程决算金额即为合同金额与协商增减项金额之和。

（10）本项目无预付款，建设方在系统调试合格后2周内支付承包方90%工程款，同时乙方返回全额国家正式工程安装专用发票，乙方开票品名必须与合同内容一致，若不一致乙方必须协助买方重新开具合格票据，并承担重新开具合格票据的相关费用。其余款项作为质保金在保质期过后支付。

8.其他

（1）承包方在报价时应同时提供量价单、施工方案、施工图、进度表、安全计划。

（2）由于不同专业交叉作业频繁，乙方必须听从甲方的总体调度，配合其它专业的施工。

（3）如乙方因工作需要而使用其它施工单位的任何设备及设施，费用由乙方自行负担。

（4）工程竣工后，由乙方负责整理竣工文件，甲方签字确认。

（5）如有未尽事宜，甲乙双方协商解决。

（6）与本项目相关的一切争议，双方协商解决，协商不成，需向法院提起诉讼的，由原告所在地法院管辖。

（7）其余未尽事宜双方现场协商确认。

八、 合同样本

天津科技大学仪器设备购销合同

招标项目编号：KD2013-05

开标日期： 2013 年4月3日              签约日期：     年    月   日

需方：天津科技大学                       供方：

地址：天津经济技术开发区第十三大街29号  地址：

电话：022-60602812                       电话：

传真：022-60602812                       传真：

联系人：刘老师                           联系人：

供需双方根据招标结果和招标文件要求，并经过协商一致达成以下设备购销合同。

一、产品清单及合同总金额：（可附后）

| 序号 | 项号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价（RMB） | 合计（RMB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价款为（人民币）大写： |  |

二、设备质量要求、供方对质量负责条件以及供货期限

1、设备具体技术质量标准见投标书。

2、供方所提供的设备必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

3、供方提供的设备必须是全新（包括零部件），设备必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。供方承诺所供设备与中标所示设备明细完全一致，不存在任何偏差，如出现不一致，供方将承担违约责任。

4、供方对所提供的设备提供  年的上门维修保质期，保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成的实际费用。供方不能修理或不能调换的，按不能交货处理。

5、供方应随设备向需方交付设备的使用说明书及随设备相关的技术资料。如果所提供的文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文的文件。

6、供方产品售后服务承诺见投标书及应答。

三、交货时间和地点

合同签订后，于   年   月   日之前将所供设备运送到需方（用户）指定地点，并于   年   月   日之前完成安装、调试工作，设备运送产生的费用由供方负责。

四、付款方式

1、国产设备：

供需双方签定合同，货到现场安装、调试完毕、所有设备使用无质量问题，验收合格后，需方支付合同总额的90%，自验收合格之日起1年后付清尾款。

2、进口设备：

需方在合同签订后预付合同总额的95%，货到现场安装、调试完毕、所有设备使用无质量问题，验收合格一年后付清尾款。

五、违约责任

1、供方的违约责任

（1）供方逾期交货的，每日须按所涉金额的千分之三的标准向需方支付违约金，违约金总额不超过合同总额的5%。

（2）供方不能交付设备的，供方向需方支付设备款总值的30%的违约金。

（3）供方所交的设备品种、规格、型号、生产厂家及质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，供方向需方支付设备款总值的30%的违约金。

2、需方的违约责任

需方无正当理由拒收设备的，由需方向供方偿付设备款总值的30%的违约金。

六、出现其他未尽事宜，由双方协商解决。

七、本合同未作明示约定的，而又有相关法律、法规的，从其规定。

八、合同的生效和变更

本合同一式四份，自双方签字盖章时生效，需方执三份，供方执一份。供需双方均不得随意变更或解除合同，所有合同条款以打印文本为准，所有手写、涂改无效。如一方需要变更合同，要经另一方书面同意，并就变更事项达成一致意见，方可变更。

九、合同特殊条款

由供需双方根据设备项目的具体情况协商拟定（见附件）。合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

需方（公章）：天津科技大学                供方(公章)：

法定代表人：                             开户银行：

委托代表人：                             公司账号：

经 办 人：                               法定代表人：

学院（部门）名称：                       委托代表人：

合同认定人：

电      话：