招标（谈判）文件

项目编号：  KD2013-17

项目名称：二氧化碳培养箱等实验室设备采购项目

天 津 科 技 大 学

2013-06-14

第一部分   招标（谈判）邀请函

本函就天津科技大学二氧化碳培养箱等实验室设备采购项目进行竞争性谈判采购，欢迎信誉好，实力强、有生产销售经营权的法人企业作为供货方参加投标和谈判。

1．项目编号：KD2013-17

2．项目名称：二氧化碳培养箱等实验室设备采购项目

3．项目内容、参数要求、规格、数量： 见附件

4．交货期：  以合同签订的交货期为准。

5．交货地点：用户指定地点。

6．发售招标（谈判）文件时间：2013年06月14日至2013年09月19日下午 16：00，一经售出的文件恕不退还。

7．发售谈判文件地点：天津科技大学实验室管理处供应科，购买文件时须持有产品生产销售许可证，加盖公章的法人营业执照复印件及其他有效的资质证明文件。

8．开标（谈判）开始时间：2013年06月20日， 各参与单位须于2013年06月20日上午9时前递交投标（谈判）文件，投标（谈判）文件一律密封，且盖单位骑缝章；投标（谈判）文件正本一份、副本二份，逾期收到或不符合规定的文件恕不接受。

9．送标地点：天津科技大学泰达校区实验室管理处。

天津科技大学供应科（泰达校区1号楼401）

地址：天津经济技术开发区十三大街29号

电话:：022- 60602812    传真： 022- 60602812

联系人: 刘桂芳、刘莹

第二部分   采购项目谈判要求

- 项目内容

- 项目编号：KD2013-17

- 项目名称：二氧化碳培养箱等实验室设备采购项目

- 设备参数要求、规格、数量： 见附件

4. 交货期：以合同签订的交货期为准。

5．交货、安装地点：用户指定的房间、场所

- 投标方须知

1．投标方应认真审阅招标（谈判）文件的每一项内容，按文件要求编写投标文件，并保证投标文件所提供的材料的真实性，否则风险自担。

2．供货方须由法定代表人或其代理人（附授权委托书）参加谈判，随时对评委的询问予以解答。

3．法定代理人或其代理人参加谈判时，需携带身份证和其他与法定代理人身份相符的有效证件，以备检查。

4．投标方为经销代理商应有生产厂等的授权委托文件，同时出具授权方资格声明函。

5．投标方所报价格包括单价和总价。

6．投标方所报价格应包括：到学校指定地点的运输费，提供保修1年（特殊情况以合同为准）的费用。

7．供货方必须按需方提供的技术、时间和安装地点要求提供完整的货物，不许随意变更，否则视为违约。

- 谈判要求

- 本次招标（谈判）不以最低的报价作为达成协议的唯一依据。

2．商务谈判的内容包括：价格、售后服务、供货时间、付款方式等。

3．中标方不得转包。

- 质量保证

1. 供货方提供的设备必须是全新现货，且符合国家质量检测标准，产品质量稳定，售后服务方便、快捷，满足用户要求。

2．供货方应在规定的时间内将全部设备和系统安装、调试完毕，提供给客户正常使用的招标设备，并免费承担有关产品的使用和管理培训事项。

3. 所购设备或系统经连续运行1年时间内出现质量问题的，供货方应给予无条件退货或给予更换。

4．验收：由需方负责设备和系统的验收工作（供货方.使用方.供应科参加）。

5. 中标方须向招标方提供技术人员服务，技术响应时间不超过8小时。

五、付款

国产设备签定合同后需方在到货、安装、验收合格后支付货款总额的90%（具体数额经招标、谈判确定），货到现场安装、调试完毕、所有设备和系统运行使用12个月后付清余款。

六、其他

- 凡参加招标（谈判）的供货方均被视为接受上述采购项目的谈判要求。

- 投标方对本项目招标物品若有合理化建议，请另页说明。

七、采购设备项目一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 参考型号 | 参考厂家 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳培养箱 | Thermo HERAcell 150i | Thermo HERAcell 150i | 德国 Thermo HERA | 1 | 台 |
| 2 | 倒置显微镜 | 奥特BDS200-PH | BDS200-PH | 奥特光学 | 1 | 台 |
| 3 | 微型植物粉碎机 | 300×185×290 | FZ102 | 天津泰斯特 | 1 | 台 |
| 4 | 低速台式大容量离心机 | 容量：250mL*4 | TDL-5-A | 上海安亭 | 1 | 台 |
| 5 | 电击转化仪 | 细菌/酵母转化 | ECM399 | BTX | 1 | 台 |
| 6 | SPG膜乳化器 | 常规膜乳化器 60-100mL | FMEM | 中国科学院过程工程研究所 | 1 | 台 |
| 7 | 电热鼓风干燥箱 |  | GZX-9030MBE | 上海博迅实业有限公司 | 1 | 台 |
| 8 | PCR仪 |  | Mastercycler nexus | Eppendorf | 1 | 台 |
| 9 | 超微粉碎机 | 带两套粉碎刀片 | RT-25 | 台湾荣聪 | 1 | 台 |
| 10 | 光谱仪 | TE制冷CCD阵列光谱仪；2048元像素；532nm系统；含拉曼采样探头BAC100-532；含视频显微拉曼采样头BAC151A-532-CUS | BTC162E-532H | 必达泰克光电科技（上海）有限公司 | 1 | 台 |
| 11 | 光子计数探头 | 光谱响应范围：230-870nm；光灵敏面积：直径8mm；计数灵敏度（600nm）：200000s-1pW-1；计数线性率：5000000s-1;暗计数率：<1000s-1;USB数据控制接口；该光子计数探头集成了光电倍增管，高压电源，计数器和微处理器等于一体。通过USB接口与计算机相连接，通过自带软件控制设备并采集数据。 | H11890-01 | Hamamatsu（滨松） | 1 | 台 |
| 12 | 离心机 | 最高转速：16500r/min；含角转子12x1.15ml； | H1650-W | 湖南湘仪 | 1 | 台 |
| 13 | 全自动凯氏定氮仪 |  | K9840 | 海能 | 1 | 台 |

八、 合同样本

天津科技大学仪器设备购销合同

招标项目编号：KD2013-17

开标日期： 2013 年 06 月20 日          签约日期：     年    月   日

需方：天津科技大学                       供方：

地址：天津经济技术开发区第十三大街29号  地址：

电话：022-60602812                       电话：

传真：022-60602812                       传真：

联系人：刘老师                           联系人：

供需双方根据招标结果和招标文件要求，并经过协商一致达成以下设备购销合同。

一、产品清单及合同总金额：（可附后）

| 序号 | 项号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价（RMB） | 合计（RMB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价款为（人民币）大写： |  |

二、设备质量要求、供方对质量负责条件以及供货期限

1、设备具体技术质量标准见投标书。

2、供方所提供的设备必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

3、供方提供的设备必须是全新（包括零部件），设备必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。供方承诺所供设备与中标所示设备明细完全一致，不存在任何偏差，如出现不一致，供方将承担违约责任。

4、供方对所提供的设备提供  年的上门维修保质期，保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成的实际费用。供方不能修理或不能调换的，按不能交货处理。

5、供方应随设备向需方交付设备的使用说明书及随设备相关的技术资料。如果所提供的文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文的文件。

6、供方产品售后服务承诺见投标书及应答。

三、交货时间和地点

合同签订后，于   年   月   日之前将所供设备运送到需方（用户）指定地点，并于   年   月   日之前完成安装、调试工作，设备运送产生的费用由供方负责。

四、付款方式

1、国产设备：

供需双方签定合同，货到现场安装、调试完毕、所有设备使用无质量问题，验收合格后，需方支付合同总额的90%，自验收合格之日起1年后付清尾款。

2、进口设备：

需方在合同签订后预付合同总额的95%，货到现场安装、调试完毕、所有设备使用无质量问题，验收合格一年后付清尾款。

五、违约责任

1、供方的违约责任

（1）供方逾期交货的，每日须按所涉金额的千分之三的标准向需方支付违约金，违约金总额不超过合同总额的5%。

（2）供方不能交付设备的，供方向需方支付设备款总值的30%的违约金。

（3）供方所交的设备品种、规格、型号、生产厂家及质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，供方向需方支付设备款总值的30%的违约金。

2、需方的违约责任

需方无正当理由拒收设备的，由需方向供方偿付设备款总值的30%的违约金。

六、出现其他未尽事宜，由双方协商解决。

七、本合同未作明示约定的，而又有相关法律、法规的，从其规定。

八、合同的生效和变更

本合同一式四份，自双方签字盖章时生效，需方执三份，供方执一份。供需双方均不得随意变更或解除合同，所有合同条款以打印文本为准，所有手写、涂改无效。如一方需要变更合同，要经另一方书面同意，并就变更事项达成一致意见，方可变更。

九、合同特殊条款

由供需双方根据设备项目的具体情况协商拟定（见附件）。合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

需方（公章）：天津科技大学                供方(公章)：

法定代表人：                             开户银行：

委托代表人：                             公司账号：

经 办 人：                               法定代表人：

学院（部门）名称：                       委托代表人：

合同认定人：

电      话：