招标（谈判）文件

项目编号：  KD2013-16

项目名称：泰达校区西区多媒体教室、机房和语音室改造项目

天 津 科 技 大 学

2013-07-19

第一部分   招标（谈判）邀请函

本函就天津科技大学泰达校区西区多媒体教室、机房和语音室改造项目进行竞争性谈判采购，欢迎信誉好，实力强、有生产销售经营权的法人企业作为供货方参加投标和谈判。

1．项目编号：KD2013-16

2．项目名称：天津科技大学泰达校区西区多媒体教室、机房和语音室改造项目

3．项目内容、参数要求、规格、数量： 见附件

4．交货期：  以合同签订的交货期为准。

5．交货地点：用户指定地点。

6．发售招标（谈判）文件时间：2013年07月19日至2013年07月23日下午 16：00，一经售出的文件恕不退还。

7．发售谈判文件地点：天津科技大学实验室与设备管理处供应科，购买文件时须持有产品生产销售许可证，加盖公章的法人营业执照复印件及其他有效的资质证明文件。

8．开标（谈判）开始时间：2013年07月24日， 各参与单位须于2013年07月24日上午9时前递交投标（谈判）文件，投标（谈判）文件一律密封，且盖单位骑缝章；投标（谈判）文件正本一份、副本二份，逾期收到或不符合规定的文件恕不接受。

9．送标地点：天津科技大学河西校区8号楼2楼会议室实验室与设备管理处。

地址：天津市河西区大沽南路1038号

电话:：022- 60273493    传真： 022- 60273493

联系人: 刘莹、尹立苹

第二部分   采购项目谈判要求

- 项目内容

- 项目编号：KD2013-16

- 项目名称：天津科技大学泰达校区西区多媒体教室、机房和语音室改造项目

- 设备参数要求、规格、数量： 见附件

4. 交货期：以合同签订的交货期为准。

5．交货、安装地点：用户指定的房间、场所

- 投标方须知

1．投标方应认真审阅招标（谈判）文件的每一项内容，按文件要求编写投标文件，并保证投标文件所提供的材料的真实性，否则风险自担。

2．供货方须由法定代表人或其代理人（附授权委托书）参加谈判，随时对评委的询问予以解答。

3．法定代理人或其代理人参加谈判时，需携带身份证和其他与法定代理人身份相符的有效证件，以备检查。

4．投标方为经销代理商应有生产厂等的授权委托文件，同时出具授权方资格声明函。

5．投标方所报价格包括单价和总价。

6．投标方所报价格应包括：到学校指定地点的运输费，提供保修1年（特殊情况以合同为准）的费用。

7．供货方必须按需方提供的技术、时间和安装地点要求提供完整的货物，不许随意变更，否则视为违约。

- 谈判要求

- 本次招标（谈判）不以最低的报价作为达成协议的唯一依据。

2．商务谈判的内容包括：价格、售后服务、供货时间、付款方式等。

3．中标方不得转包。

- 质量保证

1. 供货方提供的设备必须是全新现货，且符合国家质量检测标准，产品质量稳定，售后服务方便、快捷，满足用户要求。

2．供货方应在规定的时间内将全部设备和系统安装、调试完毕，提供给客户正常使用的招标设备，并免费承担有关产品的使用和管理培训事项。

3. 所购设备或系统经连续运行1年时间内出现质量问题的，供货方应给予无条件退货或给予更换。

4．验收：由需方负责设备和系统的验收工作（供货方.使用方.供应科参加）。

5. 中标方须向招标方提供技术人员服务，技术响应时间不超过8小时。

五、付款

国产设备签定合同后需方在到货、安装、验收合格后支付货款总额的90%（具体数额经招标、谈判确定），货到现场安装、调试完毕、所有设备和系统运行使用12个月后付清余款。

六、其他

- 凡参加招标（谈判）的供货方均被视为接受上述采购项目的谈判要求。

- 投标方对本项目招标物品若有合理化建议，请另页说明。

七、采购设备项目一览表

| 教室 | 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 备注 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多媒体教室 | 1 | 教室吊顶 | 600*600矿棉板 |  | 1917.3 | 平方米 |
|  | 2 | 教室格栅灯 | 嵌入式2*40W |  | 264 | 组 |
|  |  |  | 悬挂式2*40W |  | 12 | 组 |
|  | 3 | 教室风扇 | 顶扇 |  | 52 | 个 |
|  |  |  | 壁扇 |  | 22 | 个 |
|  | 4 | 教室窗帘 | 遮光窗帘 |  | 758.584 | 平方米 |
|  | 5 | 窗帘轨 | 轨道 |  | 245.32 | 米 |
|  | 6 | 讲台 | 砌台阶，表层铺瓷砖 |  | 811.42 | 平方米 |
|  |  |  | 讲台刷漆 |  | 11 | 个 |
|  | 7 | 管线 | 穿线用管线 |  | 11 | 项 |
|  | 8 | 教室黑板（含拆旧装新） | 5mx2m四块推拉式黑板 | 附件一 | 6 | 组 |
|  |  |  | 4mx2m四块推拉式黑板 |  | 7 | 组 |
|  |  |  | 4mx1.23m普通曲面黑板 | 附件二 | 12 | 组 |
| 控制室和维修室 | 9 | 办公电脑桌 | 外形尺寸：1200X600X750；材质：1.5厚铁板，先做除锈处理，再静电喷涂，要求：表面平整光滑，有光泽度；焊接光滑平整，结实 | 办公灰 | 4 | 张 |
|  | 10 | 坐椅 | 外形尺寸：450X430X80;椅子面西皮，内置40mm海绵；椅架：铁方管，管壁厚1.2mm,先做除锈处理，再静电喷涂，要求：表面平整光滑，有光泽度；焊接光滑平整. | 办公灰 | 4 | 把 |
|  | 11 | 文件柜 | 外形尺寸：900X400X1850;厚0.7mm,先做除锈处理，再静电喷涂，要求：表面平整光滑，有光泽度；焊接光滑平整. | 办公灰 | 4 | 个 |
|  | 12 | 值班用坐躺两用折叠沙发 | 外形尺寸：1000X750X2000;材质：花纹布面，钢材架子，壁厚2mm,先做除锈处理，再静电喷涂，要求：表面平整光滑，有光泽度；焊接光滑平整. | 架子办公灰 | 1 | 个 |
|  | 13 | 空调 | （格力（GREE） KFR-50GW/K（50556）B1-N1 2匹 壁挂式）,白色 |  | 2 | 台 |
|  | 14 | 维修工具 | PST帕司特70pc电工电讯工具箱工具套装组套 |  | 5 | 套 |
|  | 15 | 教师用激光笔 | 诺为(KNORVAY)T9 鼠标PPT遥控翻页激光笔 | 附件三 | 4 | 个 |
|  | 16 | 教室便携式松下红外移动扩音 松下无线扩音系统 | WS－X77/CH WS X77 | 附件四 | 2 | 套 |
|  | 17 | 微波炉 | 格兰仕P70F23P-G5 |  | 1 | 台 |
| 机房 | 18 | 墙壁粉刷 | 需刮腻子，墙面找平，品牌乳胶漆粉刷，环保无味、不易脱落，保修三年 | 走廊和对面办公室也要粉刷 | 1000 | 平方米 |
|  | 19 | 网络布线 工程 | 网络传输速率在400兆/分以上，安普6类永兴线，带1.5机柜，线序标号有序，强弱电分离，并走套管，全钢桥架，西门子电闸，公牛三口接线板，保修三年 |  | 310 | 点 |
|  | 20 | 交换机 | 锐捷2652G-i |  | 10 | 台 |
|  | 21 | 功放设备/有线话筒/无线话筒 | 机房顶喇叭在8个以上，声音效果好无杂音，教室各个角落都清楚。日本TOA功放设备A-1121CH型号，日本TOA进口吸顶喇叭，TOA977话筒，威尔6300无线话筒 |  | 2 | 套 |
|  | 22 | 悬挂白板 | 1800*900，容易书写，擦拭轻松无痕迹，每个配备彩笔3套 |  | 2 | 个 |
|  | 23 | 多媒体教学软件 | 具备多媒体教室广播软件的功能，支持禁用U口功能，支持win7系统 |  | 2 | 套 |
|  | 24 | 拆除搬运组装 人工费 | 由于旧机器仍需使用，负责把旧机器搬运到指定机房再组装连接使用，个别网络不同的需要修复网络 |  | 1 | 项 |
|  | 25 | 隔断 | 塑钢 磨砂玻璃隔断6.5m*3m，带门 |  | 1 | 项 |
| 旧机房 | 26 | 旧机房粉刷 | 需刮腻子，墙面找平，品牌乳胶漆粉刷，环保无味、不易脱落，保修三年 |  | 300 | 平方米 |
|  | 27 | 旧机房布线 | 超五类线，已有机柜，线序标号有序，强弱电分离，并走套管，全钢桥架，西门子电闸，公牛三口接线板，保修三年 |  | 112 | 点 |
|  | 28 | 旧机房交换机 | RG-2628G-i |  | 2 | 台 |
|  | 29 | 旧机房桌子 | 桌子：桌面基材为25mm厚吉林森工露水河牌优质环保刨花板，表面贴可弯曲富美家防火板，鸭嘴边，其余采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面板。所有暴露端采用2mmPVC封边。800*600*750 |  | 110 | 张 |
|  | 30 | 办公座椅 | 泰达校区办公室座椅 |  | 8 | 把 |
|  | 31 | 旧机房窗帘 | 7m*3m*2*2 带滑道、遮光布 |  | 4 | 套 |
| 语音室 | 32 | 防静电地板 | 黄色瓷面防静电地板 |  | 300 | 平方米 |
|  | 33 | 墙面粉刷 |  |  | 900 | 平方米 |
|  | 34 | 窗帘 |  |  | 160 | 平方米 |
|  | 35 | 窗帘杆 |  |  | 40 | 平方米 |

附件一：

4块上下推拉黑板，铝合金边框100mmX50mm。壁厚1.2mm，内框20mmX20mm，壁厚0.8mm边框正面欧式线条装饰，颜色香槟色， 组合角ABS工程塑料；板面：日本进口淀川板面，厚度0.4mm，墨绿色。背板：镀锌铝板，厚度0.23mm；芯板：采用15密聚苯乙烯及进口发泡胶粘接牢固，平均发泡胶厚度1.5mm左右，芯版厚度20mm。配件：尼龙轴承链轮及钢制链条2套，组合滑轮8个，托灰板与下边框为一体，无接缝。

附件二：

曲面黑板，左右铝合金边框130mmX30mm。壁厚1.2mm，上下铝合金边框50mmX30mm，壁厚1.2mm；边框正面欧式线条装饰，颜色深茶色， 组合角ABS工程塑料；板面：日本淀川板面，墨绿色，厚度0.4mm。背板：镀铝锌钢板，厚度0.23mm，芯板：采用15密聚苯乙烯及进口发泡胶粘接牢固，平均发泡胶厚度1.5mm左右，总厚度13mm。托灰板与下边框为一体，无接缝。

附件三：

激光颜色；红光；遥控方式：无线射频技术；发射频率：2.4GHz；遥控距离：10米；

激光：Ⅱ激光；激光距离：大于200米（演示环境）；激光波长：650nm红光

电池：AAA*2（两节7号电池）；工作电压：2.4V~3.3V。

附件四：

扬声器部分

方式	全波段低音反射

使用单元	低音：20cm圆锥形单元

高音：2.5cm圆顶形(SCWG高音号角)(指向角：水平60°×垂直60°)

功率放大器部分

额定输出	60W（4Ω）

THD+N	1%以下(额定输出时)

话筒1输入*1	大型复式插口、 -55dBV、10kΩ、 非平衡、 单声道

话筒2输入*2	大型复式插口、 -55dBV、600Ω、电子平衡、单声道

辅助1输入*2	大型复式插口、 -12dBV、10kΩ、 电子平衡、单声道

辅助2输入	3.5mm复式插口、 -12dBV、10kΩ、 非平衡、 立体声混音

辅助输出	大型单头插口、 0dBV、 100Ω、 非平衡、 单声道

无线部分(双频)

传输频率	780.125MHz ~ 783.750MHz、30频点中的一个频点

接收方式	超外差集成方式

震荡方式	水晶控制PLL频率合成

单音信号	32.768kHz

信号接收显示LED	无线1、无线2

系统整体

电源	AC 220V，50Hz

消耗功率	21W

额定消耗功率	100W

放音频响范围	100Hz～15kHz

最大播放声压	111dB（1m）

尺寸	260（W）×374（H）×226（D）mm

重量（约）	10.3kg（含电源线）

电源线（大约）	5m

外壳加工	聚丙烯泡沫树脂模制、喷漆

八、 合同样本

天津科技大学仪器设备购销合同

招标项目编号：KD2013-16

开标日期： 2013 年 07 月24 日          签约日期：     年    月   日

需方：天津科技大学                       供方：

地址：天津经济技术开发区第十三大街29号  地址：

电话：022-60602812                       电话：

传真：022-60602812                       传真：

联系人：刘老师                           联系人：

供需双方根据招标结果和招标文件要求，并经过协商一致达成以下设备购销合同。

一、产品清单及合同总金额：（可附后）

| 序号 | 项号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价（RMB） | 合计（RMB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价款为（人民币）大写： |  |

二、设备质量要求、供方对质量负责条件以及供货期限

1、设备具体技术质量标准见投标书。

2、供方所提供的设备必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

3、供方提供的设备必须是全新（包括零部件），设备必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。供方承诺所供设备与中标所示设备明细完全一致，不存在任何偏差，如出现不一致，供方将承担违约责任。

4、供方对所提供的设备提供  年的上门维修保质期，保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成的实际费用。供方不能修理或不能调换的，按不能交货处理。

5、供方应随设备向需方交付设备的使用说明书及随设备相关的技术资料。如果所提供的文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文的文件。

6、供方产品售后服务承诺见投标书及应答。

三、交货时间和地点

合同签订后，于   年   月   日之前将所供设备运送到需方（用户）指定地点，并于   年   月   日之前完成安装、调试工作，设备运送产生的费用由供方负责。

四、付款方式

1、国产设备：

供需双方签定合同，货到现场安装、调试完毕、所有设备使用无质量问题，验收合格后，需方支付合同总额的90%，自验收合格之日起1年后付清尾款。

2、进口设备：

需方在合同签订后预付合同总额的95%，货到现场安装、调试完毕、所有设备使用无质量问题，验收合格一年后付清尾款。

五、违约责任

1、供方的违约责任

（1）供方逾期交货的，每日须按所涉金额的千分之三的标准向需方支付违约金，违约金总额不超过合同总额的5%。

（2）供方不能交付设备的，供方向需方支付设备款总值的30%的违约金。

（3）供方所交的设备品种、规格、型号、生产厂家及质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，供方向需方支付设备款总值的30%的违约金。

2、需方的违约责任

需方无正当理由拒收设备的，由需方向供方偿付设备款总值的30%的违约金。

六、出现其他未尽事宜，由双方协商解决。

七、本合同未作明示约定的，而又有相关法律、法规的，从其规定。

八、合同的生效和变更

本合同一式四份，自双方签字盖章时生效，需方执三份，供方执一份。供需双方均不得随意变更或解除合同，所有合同条款以打印文本为准，所有手写、涂改无效。如一方需要变更合同，要经另一方书面同意，并就变更事项达成一致意见，方可变更。

九、合同特殊条款

由供需双方根据设备项目的具体情况协商拟定（见附件）。合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

需方（公章）：天津科技大学                供方(公章)：

法定代表人：                             开户银行：

委托代表人：                             公司账号：

经 办 人：                               法定代表人：

学院（部门）名称：                       委托代表人：

合同认定人：

电      话：