招标（谈判）文件

项目编号：  KD2013-07

项目名称：化工原理教学实验设备采购项目

天 津 科 技 大 学

2013-04-09

第一部分   招标（谈判）邀请函

本函就天津科技大学化工原理教学实验设备采购项目进行竞争性谈判采购，欢迎信誉好，实力强、有生产销售经营权的法人企业作为供货方参加投标和谈判。

1．项目编号：KD2013-07

2．项目名称：化工原理教学实验设备采购项目

3．项目内容、参数要求、规格、数量： 见附件

4．交货期：  以合同签订的交货期为准。

5．交货地点：用户指定地点。

6．发售招标（谈判）文件时间：2013年04月09日至2013年04月15日下午 16：00，一经售出的文件恕不退还。

7．发售谈判文件地点：天津科技大学实验室管理处供应科，购买文件时须持有产品生产销售许可证，加盖公章的法人营业执照复印件及其他有效的资质证明文件。

8．开标（谈判）开始时间：2013年04月16日， 各参与单位须于2013年04月16日上午9时前递交投标（谈判）文件，投标（谈判）文件一律密封，且盖单位骑缝章；投标（谈判）文件正本一份、副本二份，逾期收到或不符合规定的文件恕不接受。

9．送标地点：天津科技大学泰达校区实验室管理处。

天津科技大学供应科（泰达校区1号楼401）

地址：天津经济技术开发区十三大街29号

电话:：022- 60602812    传真： 022- 60602812

联系人: 刘桂芳、刘莹

第二部分   采购项目谈判要求

- 项目内容

- 项目编号：KD2013-07

- 项目名称：化工原理教学实验设备采购项目

- 设备参数要求、规格、数量： 见附件

4. 交货期：以合同签订的交货期为准。

5．交货、安装地点：用户指定的房间、场所

- 投标方须知

1．投标方应认真审阅招标（谈判）文件的每一项内容，按文件要求编写投标文件，并保证投标文件所提供的材料的真实性，否则风险自担。

2．供货方须由法定代表人或其代理人（附授权委托书）参加谈判，随时对评委的询问予以解答。

3．法定代理人或其代理人参加谈判时，需携带身份证和其他与法定代理人身份相符的有效证件，以备检查。

4．投标方为经销代理商应有生产厂等的授权委托文件，同时出具授权方资格声明函。

5．投标方所报价格包括单价和总价。

6．投标方所报价格应包括：到学校指定地点的运输费，提供保修1年（特殊情况以合同为准）的费用。

7．供货方必须按需方提供的技术、时间和安装地点要求提供完整的货物，不许随意变更，否则视为违约。

- 谈判要求

- 本次招标（谈判）不以最低的报价作为达成协议的唯一依据。

2．商务谈判的内容包括：价格、售后服务、供货时间、付款方式等。

3．中标方不得转包。

- 质量保证

1. 供货方提供的设备必须是全新现货，且符合国家质量检测标准，产品质量稳定，售后服务方便、快捷，满足用户要求。

2．供货方应在规定的时间内将全部设备和系统安装、调试完毕，提供给客户正常使用的招标设备，并免费承担有关产品的使用和管理培训事项。

3. 所购设备或系统经连续运行1年时间内出现质量问题的，供货方应给予无条件退货或给予更换。

4．验收：由需方负责设备和系统的验收工作（供货方.使用方.供应科参加）。

5. 中标方须向招标方提供技术人员服务，技术响应时间不超过8小时。

五、付款

国产设备签定合同后需方在到货、安装、验收合格后支付货款总额的90%（具体数额经招标、谈判确定），货到现场安装、调试完毕、所有设备和系统运行使用12个月后付清余款。

六、其他

- 凡参加招标（谈判）的供货方均被视为接受上述采购项目的谈判要求。

- 投标方对本项目招标物品若有合理化建议，请另页说明。

七、采购设备项目一览表

| 设备名称 | 规格 | 参考型号 | 参考厂家 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填料精馏塔实训装置 | 0-50L/h特殊搪瓷防腐处理（或双塔）具体参数见附件一 | SRX-TLJL-1 | 莱帕克（北京）科技公司 | 1 | 套 |
| 连续精馏实验装置 | 不锈钢200ml/min，带视盅，具体参数见附件二 | BJLT-B | 天津大学 | 2 | 套 |
| 雷诺实验装置 | 0.8m长玻璃管，具体参数见附件三 | BLNS-B | 天津大学 | 3 | 套 |
| 干燥箱 | 300 ℃，具体参数见附件四 | DHG-9245A | 上海一恒 | 2 | 台 |
| 溶解氧仪 | 10米线0.01mg/L带2组膜，电极液，具体参数见附件五 | SG6-ELK | 瑞士梅特勒 | 1 | 台 |
| 真空抽滤装置 | 最大真空度：670mmHg最大流速：18 l/min ，具体参数见附件六 | GM-0.33A+T-50.2L | 天津津腾 | 3 | 套 |
| 六联搅拌器 | 磁力搅拌可分控带磁转子， 具体参数见附件七 | EMS-19A | 天津欧诺 | 1 | 台 |
| 磁力搅拌器 | 60W，具体参数见附件八 | JB-4A | 上海理达仪器厂 | 4 | 台 |
| 超纯水仪 | 15L/h，具体参数见附件九 | Molatom 1815a | 重庆摩尔 | 1 | 台 |
| 恒温水浴槽 | 室温-100℃，具体参数见附件十 | CH1006 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | 2 | 台 |
| 板式换热器 | 1. 立模规格 600*320 2. 要求全透明，展示内部结构 3. 重量不少于5kg 4. 包括设备和底台 5. 有设备铭牌 |  | 浏阳市南方科技 | 1 | 台 |
| 标准型旋风分离器 | 1. 规格 400（长）*320（宽） / φ160（直径） 2. 要求旋风分离器透明，清楚地展示内部结构 3. 重量不少于10 kg 4. 包括设备和底台 5. 有设备铭牌 |  | 浏阳市南方科技 | 2 | 台 |
| 翅片式换热器 | 1. 立模规格 400*320 2. 翅片式换热器透明，结构清晰展示 3. 重量不少于5kg 4. 包括设备和底台 5. 有设备铭牌 |  | 浏阳市南方科技 | 1 | 台 |
| 多层降尘室 | 1. 规格 600*400 2. 要求沉降室全透明，将沉降室的隔板、锥形阀、进、出口等 3. 重量不少于6kg 4. 包括设备和底台 5. 有设备铭牌 |  | 浏阳市南方科技 | 2 | 台 |
| 浮头式换热器（可抽浮头） | 1. 立模规格 直径120*600 2. 要求全透明，清晰展示内部结构，浮头可抽出 3. 重量不少于5kg 4. 包括设备和底台 5. 有设备铭牌 |  | 浏阳市南方科技 | 1 | 台 |
| 搅拌常用叶轮形式 | 1. 立模规格 600*320 2. 模型主要包括10种搅拌常用叶轮形式 3. 重量不少于6 kg 4. 包括设备和底台 5. 有设备铭牌 |  | 浏阳市南方科技 | 2 | 台 |
| 具有补偿圈的固定管板式换热器 | 1. 规格 直径120*600 2. 固定管板式换热器全透明，清楚展示管板、列管、补偿圈等结构 3. 重量不少于5 kg 4. 包括设备和底台 5. 有设备铭牌 |  | 浏阳市南方科技 | 1 | 台 |
| 离心泵 | 1. 立模规格 600*400 2. 泵体全透明，可以清晰的看到单级离心泵的蜗壳、叶轮结构，泵的流道、密封等内部结构 3. 重量不少于7 kg 4．包括设备和底台 5. 有设备铭牌 |  | 浏阳市南方科技 | 1 | 台 |
| 滤板和滤框 | 1. 立模规格 800*320 2. 包括洗板、非洗板和滤框。要求板框透明，板框上有编号，可以手动拆装 3. 重量不少于12 kg 4. 包括设备和底台 5. 有设备铭牌 |  | 浏阳市南方科技 | 2 | 台 |
| 罗茨鼓风机 | 1. 规格 600*320 2. 要求泵体全透明，可以清晰的看到罗茨鼓风机的内部结构，如：转子、机壳、传动齿轮、轴承等 3. 重量不少于8 kg 4. 包括设备和底台 5. 有设备铭牌 | SG6-ELK | 浏阳市南方科技 | 1 | 台 |
| 螺旋板式换热器 | 1. 立模规格 400*320 2. 要求全透明，展示内部结构。 3. 重量不少于6kg 4. 包括设备和底台 |  | 浏阳市南方科技 | 1 | 台 |
| 泡罩塔 | 1. 立模规格 直径160*1200 2. 塔体用全透明有机玻璃制作，做出10层塔板，塔板上的泡罩用珠光铜色有机玻璃制作，结构清楚，原理正确。 3. 重量不少于12 kg 4. 包括设备和底台 5. 有设备铭牌 |  | 浏阳市南方科技 | 2 | 台 |
| 喷雾干燥器 | 1. 立模规格 800*320 2. 要求全透明，展示内部结构。 3. 重量不少于5kg 4. 包括设备和底台 |  | 浏阳市南方科技 | 1 | 台 |
| 筛板塔 | 1. 立模规格 直径160*1200 2. 塔体用全透明有机玻璃制作，做出10层塔板，结构清楚，原理正确。 3. 重量不少于10 kg 4. 包括设备和底台 5. 有设备铭牌 |  | 浏阳市南方科技 | 1 | 台 |
| 套管式换热器 | 1. 立模规格 600*320 2. 要求全透明，清晰展示内部结构 3. 重量不少于5kg 4. 有设备铭牌 |  | 浏阳市南方科技 | 2 | 台 |
| 填料塔 | 1. 立模规格 直径160*1000 2. 填料塔塔体透明，填料塔的内部结构，如：液体分布器、除沫器、进料管等，内装2种填料，结构清晰展示。 3. 重量不少于10 kg 4. 包括设备和底台 5. 有设备铭牌 |  | 浏阳市南方科技 | 2 | 台 |
| 往复泵 | 1. 立模规格 600*400 2. 壳体全透明，透视性好，可以清晰看到主轴、叶轮、密封填料、轴承等 3. 重量不少于6 kg 4．包括设备和底台 5. 有设备铭牌 |  | 浏阳市南方科技 | 1 | 台 |
| 转筒真空过滤机 | 1. 规格 600*320 2. 模型主要包括：转鼓、滤浆槽、搅拌器、分配头 3. 重量不少于14 kg 4. 包括设备和底台 |  | 浏阳市南方科技 | 2 | 台 |
| 展柜及展板 | 材质: 玻璃和铝合金 两个展柜的尺寸分别为： 展柜1：长6米，宽0.45米，高2.4米，分成四到五层不等（落地式），对开玻璃门（可上锁） 展柜2：长2.8米，宽0.5米，高2.4米，分成四到五层不等（落地式）。对开玻璃门（可上锁） |  |  | 1 | 批 |

八、 合同样本

天津科技大学仪器设备购销合同

招标项目编号：KD2013-07

开标日期： 2013 年 04 月16 日          签约日期：     年    月   日

需方：天津科技大学                       供方：

地址：天津经济技术开发区第十三大街29号  地址：

电话：022-60602812                       电话：

传真：022-60602812                       传真：

联系人：刘老师                           联系人：

供需双方根据招标结果和招标文件要求，并经过协商一致达成以下设备购销合同。

一、产品清单及合同总金额：（可附后）

| 序号 | 项号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价（RMB） | 合计（RMB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价款为（人民币）大写： |  |

二、设备质量要求、供方对质量负责条件以及供货期限

1、设备具体技术质量标准见投标书。

2、供方所提供的设备必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

3、供方提供的设备必须是全新（包括零部件），设备必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。供方承诺所供设备与中标所示设备明细完全一致，不存在任何偏差，如出现不一致，供方将承担违约责任。

4、供方对所提供的设备提供  年的上门维修保质期，保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成的实际费用。供方不能修理或不能调换的，按不能交货处理。

5、供方应随设备向需方交付设备的使用说明书及随设备相关的技术资料。如果所提供的文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文的文件。

6、供方产品售后服务承诺见投标书及应答。

三、交货时间和地点

合同签订后，于   年   月   日之前将所供设备运送到需方（用户）指定地点，并于   年   月   日之前完成安装、调试工作，设备运送产生的费用由供方负责。

四、付款方式

1、国产设备：

供需双方签定合同，货到现场安装、调试完毕、所有设备使用无质量问题，验收合格后，需方支付合同总额的90%，自验收合格之日起1年后付清尾款。

2、进口设备：

需方在合同签订后预付合同总额的95%，货到现场安装、调试完毕、所有设备使用无质量问题，验收合格一年后付清尾款。

五、违约责任

1、供方的违约责任

（1）供方逾期交货的，每日须按所涉金额的千分之三的标准向需方支付违约金，违约金总额不超过合同总额的5%。

（2）供方不能交付设备的，供方向需方支付设备款总值的30%的违约金。

（3）供方所交的设备品种、规格、型号、生产厂家及质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，供方向需方支付设备款总值的30%的违约金。

2、需方的违约责任

需方无正当理由拒收设备的，由需方向供方偿付设备款总值的30%的违约金。

六、出现其他未尽事宜，由双方协商解决。

七、本合同未作明示约定的，而又有相关法律、法规的，从其规定。

八、合同的生效和变更

本合同一式四份，自双方签字盖章时生效，需方执三份，供方执一份。供需双方均不得随意变更或解除合同，所有合同条款以打印文本为准，所有手写、涂改无效。如一方需要变更合同，要经另一方书面同意，并就变更事项达成一致意见，方可变更。

九、合同特殊条款

由供需双方根据设备项目的具体情况协商拟定（见附件）。合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

需方（公章）：天津科技大学                供方(公章)：

法定代表人：                             开户银行：

委托代表人：                             公司账号：

经 办 人：                               法定代表人：

学院（部门）名称：                       委托代表人：

合同认定人：

电      话：

# 附件一：精馏塔实训装置技术参数

1、原料体系：乙醇溶液（浓度15%-25%）

2、进料范围：0—50L/h

3、冷却水量：0—2000L/h（最好设置冷却水循环使用）

4、加热功率：≦15KW；塔板数：15块塔板

5、塔径：φ100mm

6、产品浓度； 94%~95%

7、全塔效率：40%～55%

8、精馏塔塔体：主体为316L不锈钢φ100，两个可切换塔体，一个内装填防腐填料，局部可视内部结构；一个内装筛板，局部可视内部结构

9、原料槽：工业不锈钢，带液位显示,80L

10、塔底产品槽：工业不锈钢，70L

11、塔顶产品槽：工业不锈钢，70L

12、塔顶冷凝液槽：工业不锈钢，工业高硼硅视镜，12L

13、真空冷凝液槽：工业不锈钢，工业高硼硅视镜，12L

14、塔顶冷凝器：工业不锈钢，列管换热器，换热面积0.5m2

15、塔底产品冷却器：工业不锈钢，列管换热器，换热面积0.3m2

16、塔顶产品冷却器：工业不锈钢，列管换热器，换热面积0.1m2

17、真空泵：抽气速率2L/S，极限压力≤6.7×10-2Pa，电机功率0.37kw

18、能实现精馏产品的在线分析检测；

# 附件二：精馏塔实验装置技术参数

- 装置功能：

1.1了解板式塔的基本构造，精馏设备流程及各个部分的作用，观察精馏塔工作时塔板上的水力状况

1.2学会识别精馏塔内出现的几种操作状态，并分析这些操作状态对塔性能的影响。

1.3学习精馏塔性能参数的测量方法，并掌握其影响因素。

1.4测定精馏塔在全回流条件下，稳定操作后的全塔理论板数、总板效率和单板效率。

1.5测定精馏塔在某一回流比下，稳定操作后的全塔理论塔板数、总板效率和单板效率。

1.6改变操作条件，确定精馏塔的稳定时间和塔内温度分度分布。

2．技术参数：

2.1常压操作

2.2精馏塔：不锈钢筛板塔,开孔率5%

2.3全回流：塔板效率30%--60%、单板效率50%

2.4部分回流：塔板效率40%--80%、单板效率40%

2.5上升蒸汽量：2 l/h

2.6回流比：4--∞

2.7塔顶浓度≥80%

3．公用设施：

3.1水：装置需冷却水，自带和自来水管相连的接口。自来水通过装置接口及转子流量计进入塔顶的冷凝器后排出。

3.2电：电压AC220V，功率2KW，标准单相三线制。每个实验室需配置1~2个接地点（安全地及信号地）。

3.3实验物料：乙醇——正丙醇，外配设备：阿贝折光仪、超级恒温器、乙醇——正丙醇

4．主要设备：

4.1不锈钢塔体（筛板）：φ60×900mm（九），玻璃塔段两个：φ60×100mm

4.2不锈钢加热器：2.5kW，冷凝器：φ8×120mm

4.3进料罐：容积约10L，分流罐：容积约3L，出料罐：容积约8L，

4.4液位计传感器，LWB电磁阀（220v），离心泵，

4.5 Pt100热电阻温度计 ：0—100℃（十只），回流比继电器，

4.6 AI706宇电多路温度显示仪，

4.7 AI704宇电多路温度显示仪，

4.8AI500宇电回流比控制显示仪

4.9AI519宇电电压控制仪表，

4.10正泰电器：接触器、开关、漏电保护空气开关

4.11不锈钢管路、管件及阀门

4.12不锈钢仪表柜：测控、电器设备在实验架上

4.13不锈钢材质框架1.6×0.55×2.2米（带脚轮及禁锢脚）

5．测控组成：

| 变量 | 检测机构 | 显示机构 | 执行机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量 | 磁力泵 | 转子流量计 | 手动 |
| 回流比 | 回流比继电器 | 回流比控制显示仪 | 手动 |
| 液体温度 | 铂电阻 | 数显仪表 | 无 |

6．软件组成：

6.1数据处理软件一套

# 附件三：雷诺演示实验装置技术参数

※①装置功能：完成下列2项实验功能

能定性并且直观地观察到层流、过渡流、湍流等各种流型。测定出临界雷诺数。

2．清晰地观察到流体在圆管内流动过程的速度分布。

※②设计参数：

雷诺数：500~5000。液体流量：40~400 l/h。常温、常压操作。

水：需自来水提供实验用水，实验过程中消耗自来水。

电：电压AC220V，功率0.3kW，标准单相三线制。每个实验室需配置1~2个接地点（安全地及信号地）。

药品：水溶性红墨水。

实验物料：自来水

※③主要设备

转子流量计：40~400 l/h。

高位水箱：高强度有机玻璃材质，可视溢流及稳液位设计。

实验管段：高强度有机玻璃材质，Φ20，观察段长50cm。

其余管段：复合管约2m，不锈钢管约1m，有机玻璃管约2m，不锈钢弯头、三通和卡套等。

不锈钢框架结构（带脚轮）、不锈钢仪表柜

正泰电器：接触器、开关、漏电保护空气开关

外型尺寸2.0*0.45*1.8米(长×宽×高)

④变量测量及控制方法

| 变量 | 检测机构 | 显示机构 | 执行机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液体温度 | 玻璃温度计 | 温度就地显示 | 无 |
| 液体流量 | 转子流量计 | 流量计就地显示 | 管路出口闸阀 （手动） |

※生产厂家资质：同类产品生产10年以上证明，天津市已使用本科院校用户5所以上证明

※提供此设备流程图、完整数据表及曲线、实物照片。

※售后服务要求：

1. 免费为购买产品的客户负责运输、安装、调试、试运行，并按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。

2.到最终用户现场安装、调试、验收。

3.安装调试后，在用户现场，免费对相关人员提供技术培训，直到相关人员熟练掌握工艺操作及简单的设备检修为止。

4.对所销售仪器设备安装、调试后，免费质量保期五年，终身维护，免费提供易损配件。

5.质保期内免费维修、更换非人为损坏的配件等，质保期之后，按成本价提供配件和维修服务。

6.质保期从验收合格之日起生效。

7.对用户的售后服务要求，电话 8 小时响应，24小时内上门服务。

8.相关软件享受终身升级服务。

9.免费提供所有相关资料。

10.所有实验应有配套的实验数据处理软件

注：以上带※的条款为必须满足的条款。

# 附件四：干燥箱技术参数

1、箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观、新颖。

*2、采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。

3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀。

*4、采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。

*5、可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。

*6、独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。（选配）

*7、可配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配）

*8、控温范围：RT+10～300℃

*9、恒温波动度：±1.0℃

10、温度分辨率：0.1℃

*11、输入功率：2450W

12、容积：220L

*13、内胆尺寸（mm）W*D*H：600*500*750

14、外形尺寸（mm）W*D*H：880*720*930

15、载物托架（标配）：2块

*16、定时范围：1～9999min

*17、必须提供生产厂家针对此招标项目出具的授权

*18、带*号参数为实质性参数，必须满足

# 附件五：溶解氧仪技术参数

*1、溶解氧饱和度:0.0～600%, 浓度:0.00～99.00mg/L, ppm；精度:±0.5%; 温度:0.0～60.0℃ , 气压:500～1100mbar;

InLab605溶解氧电极(IP67) 10米 电缆

*2、双通道多参数测量仪表，同时测量两种参数，可测量ph/mv/相对mv/ORP电位/离子浓度以及溶解氧浓度多种参数；

自动/手动温度补偿，自动终点锁定，五点校正，7组内置缓冲液，1组用户自定义缓冲液；

*3、大屏幕显示屏, 中文菜单, ISM(智能电极管理),智能识别电极，自动调用电极校准数据，普通/专家两种操作模式, 符合GLP标准；

*4、自动温度补偿，自动气压补偿，提高测量样品的精确度；电极状态显示，随时提醒电极使用情况；

*5、自动终点锁定，符合GLP标准，500组数据储存，背光液晶显示屏，红外接口，内置时钟，普通和专家两种操作模式，IP67防尘防水

*6、配置：主机1台，10米电缆InLab605溶解氧电极(IP67)1支，电极夹以及双电极夹；户外便携箱,橡胶保护套,校正瓶, 腕带, 电池，取样瓶；配InLab605 膜组件（含3个膜，25ml电解液）2套

*7、主机质保三年

*8、必须提供生产厂家针对此招标项目出具的授权

*9、带*号参数为实质性参数，必须满足

# 附件六：真空抽滤装置技术参数

*1、隔膜真空泵泵体采用铝合金压铸，轻巧美观，适用范围广，气室为尼龙材料，耐腐蚀程度高，可满足各类工作环境的要求。。

*2、抽气速率：20L/min。

3、泵头：1。

*4、极限压力真空度：≥0.08Mpa 2000mbar。

5、电压220V/50Hz。

6、尺寸（L×B×H）（mm）：215×120×235

*7、泵体温度：＜55℃

8、电机功率：160W

*9、进气出气口：ø6，消音器

10、膜片、阀片：进口橡胶

*11、噪音：＜50db

12、滤杯：500ml

*13、滤板材质：高硼硅玻璃

14、三角瓶：2000ml

*15、必须提供生产厂家针对此招标项目出具的授权

*16、带*号参数为实质性参数，必须满足

# 附件七：六联搅拌器技术参数

*1、工作平台：150mm×150mm×6。

*2、转速：0-2000rpm。

*3、搅拌容量10-5000ml×6。

*4、加热功率：50-300W×6。

*5、必须提供生产厂家针对此招标项目出具的授权

*6、带*号参数为实质性参数，必须满足

# 附件八：磁力搅拌器技术参数

1、搅拌容量：20-2000mL。

*2、搅拌速度：0～1250rpm。

3、加热范围：室温～100℃。

*4、恒温精度：±1℃，可手动控制。

5、电源类型：220V/50Hz。

*6、定时:1-120min

7、加热功率：400W

*8、面板尺寸：180×120×112mm

9、必须提供生产厂家针对此招标项目出具的授权

*10、带*号参数为实质性参数，必须满足

# 附件九：超纯水仪技术参数

1、大容量超纯化柱是引入美国分子超纯化技术，确保客户使用周期长，使用成本低，没有常换耗材的麻烦；

*2、采用美国超纯水专用输送直流泵，超纯水的取水速度快，可达到每分钟1.5升

*3、触摸键盘控制，开机自检；故障自动监测

*4、系统内置定时冲洗程序、IC微电脑智能控制

*5、内置RO膜防垢程序、手动RO膜冲洗、

*6、缺水保护报警、断电保护、造水满后自动处于待机状态；

*7、水质比电阻在线监测、完全实现人机对话、

*8、内置手动水循环程序; 内置定时超纯水自动循环程序，保持超纯水水质；

9、适用范围：离子色谱；气相色谱；痕量金属分析；原子吸收/原子发射光谱；质谱分析仪；缓冲溶液；高纯标准溶液配制；微量元素的定量分析；HPLC高效液相色谱；毒性检测；

10、进水水源：一般城市自来水，水压1.0-5.0kg/cm2,水温5-40℃。

*11、造水速率：15L/H；连续取水流量：1.5L/min;

12、出水水质：

*III级纯水水质： 电导率<10us/cm符合中国GB6682-92的III级水标准和ASTM CAP NCCLS标准；

*I级纯水水质： 比电阻达到17-18.25 MΩ.cm@25℃;  符合中国GB6682-92的I级水标准和ASTM CAP NCCLS标准；

*13、总有机碳<20ppb，硅>99.9%截留率

*14、吸光度(254nm,1cm光程):≤0.001，可溶性硅［以(SiO2)计］：＜0.01ppm

*15、重金属含量(ppm.max):＜0.01

*16、随机配套一个纯水桶 容积 30升

*17、必须提供生产厂家针对此招标项目出具的授权

*18、带*号参数为实质性参数，必须满足

# 附件十：超级恒温水浴技术参数

1、最新设计微电脑精密恒温控制系统

*2、进口Pt100温度传感器

*3、具有断偶保护和超温报警功能

*4、温度波动度±0.05℃

5、显示分辨率0.1℃

*6、泵流量8L/min

7、内槽、箱体均采用优质不锈钢材料

8、温度范围(°C): 室温+5~95

*9、容积(L):6

*10、循环方式: 内、外

*11、开口尺寸(mm): 150×160

12、槽深(mm):150

13、功率(W): 750

*14、必须提供生产厂家针对此招标项目出具的授权

*15、带*号参数为实质性参数，必须满足